## Slide 1
We promise tomorrow
Technology
핵심기술 – [솔루션1-1] 고성능 추출제 (1.5세대 화학소재)
COSOLUS 화학구조 설계 및 정제 기술  공정 단수 감소, 망초 발생 저감
COSOLUS 추출제
이론단수: 4단 (20% 감소)
기존 추출제
이론단수: 5단
Chart: 
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
평형선 (Equilibrium Line: Y = D*X) | 0 | 0.285 | 0.57 | 0.855 | 1.14 | 1.425 | 1.71 | 1.995 | 2.28 | 2.565 | 2.85
조작선 (Operating Line) | 0 | 0.99
공정 이론단 계단 (Theoretical Stages) | 0.99 | 0.99 | 0.33737 | 0.33737 | 0.10837 | 0.10837 | 0.028026 | 0.028026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수상 내 금속 농도 (kg/kg)
수상 내 금속 농도 (kg/kg)
유기상 내 금속 농도 (kg/kg)
유기상 내 금속 농도 (kg/kg)
Chart: 
| 0 | 1.0000000000000002E-2 | 2.0000000000000004E-2 | 0.03 | 4.0000000000000008E-2 | 0.05 | 0.06 | 6.9999999999999993E-2 | 8.0000000000000016E-2 | 9.0000000000000011E-2 | 0.1
평형선 (Equilibrium Line: Y = D*X) | 0 | 0.0257 | 0.0514 | 0.0771 | 0.1028 | 0.1285 | 0.1542 | 0.1799 | 0.2056 | 0.2313 | 0.257
조작선 (Operating Line) | 0 | 0.099
공정 이론단 계단 (Theoretical Stages) | 0.099 | 0.099 | 0.037521 | 0.037521 | 0.0136 | 0.0136 | 0.0042917 | 0.0042917 | 0.00066994 | 0.00066994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[추출 효율 2~5% 개선  추출 단수 1단 저감]
(CAPEX 경제성 확보)
[추출단수 1단 저감  망초 > 5% 저감]
(OPEX 경제성 확보)
항목 | 추출 단수 | 니켈 1 톤 당 발생하는 망초 양
기존 추출제 | 5 | 3.6 톤
COSOLUS 추출제 | 4 | 3.3 톤
대한민국 배터리 재활용 업체 1년 간 니켈 16,000 톤 생산
COSOLUS 추출제로 4,800 톤 망초 저감 가능
*대한민국 배터리 재활용 업체들의 블랙매스 연간 처리량 기준